## Slide 1: Компас-3D
Учитель: Аитова С.С.

## Slide 2: Создать новый документ
Компас-3D

## Slide 3
О каждом из вариантов документов мы поговорим позже, а пока выбираем «Чертеж» и нажимаем на него.

## Slide 4: Построение отрезков
Компас-3D

## Slide 5
1. Построение произвольного отрезка.
Чтобы создать произвольный отрезок, необходимо выбрать на верхней панели кнопку Отрезок.
Отрезок

## Slide 6
Наиболее быстрый и легкий способ построения отрезка, просто выбрать мышью первую и вторую точки строящегося отрезка. В этом случае наклон будет выбран в автоматическом режиме.

## Slide 7
Второй способ – построение отрезка нужной длины. Слева в панели Параметров можно задать длину и угол наклона отрезка. Так же можно выбрать стиль отрезка.
Длина
Угол
Стиль

## Slide 8: Построение окружности
Компас-3D

## Slide 9
На основной панели нажимаем кнопку Окружность. Можно задать координаты центра окружности, диаметр или радиус и стиль.
Координаты
Диметр/Радиус
Стиль

## Slide 10
Окружность будет построена без осевых линий, однако их можно добавить простыми нажатием в настройках кнопки «С осями».

## Slide 11: Построение дуги окружности
Компас-3D

## Slide 12
Выбираем на панели кнопку Дуга. Находим расположение центра дуги. После выбираем точку начала дуги и вторую точку окончания дуги. Можно ввести нужные параметры слева (угол, радиус, стиль).
Угол
Радиус
Направление
Стиль

## Slide 13
Можно строить дугу по двум или по трем точкам. Для этого находим соответствующую кнопку слева в параметрах.

## Slide 14: Непрерывный ввод объектов
Компас-3D

## Slide 15
На панели нажимаем кнопку Автолиния. Теперь отрезки будут строится бесконечно, пока мы не закроем панель. Можно на любом этапе выбрать тип сегмента: отрезок или дуга.

## Slide 16
Можно замкнуть объект, наведя курсор на первую точку. Появится маленький кружок рядом с курсором. Объект после этого будет считаться замкнутым.